## Slide 1
Anexo - Controles
Esse anexo serve como complemento do material principal do treinamento sobre o PNR 000068 – Diretrizes de ART, para elaboradores de ART.
O objetivo é aprofundar um pouco mais no tema “controles”, bem como mostrar alguns exemplos que facilitam o entendimento.
Esse anexo serve apenas como orientação e apresentação de exemplos, e não tem como objetivo apresentar todos os controles existentes nos padrões da Vale.
Notes: Esse anexo do treinamento tem como objetivo apresentar definições e exemplos sobre controles, afim de se acrescentar ao conteúdo estudado no treinamento principal.

## Slide 2
Um ato, objeto (engenharia) ou sistema (combinação de ato e objeto) destinado a prevenir ou mitigar um evento indesejado. (PNR 000033 – HIRA).
Controlar o risco significa estabelecer ações ou implementar equipamentos/instalações para eliminar o risco ou reduzí-los a um nível tolerável na organização.
O que é um controle?
Notes: Algumas definições de controles em documentos da Vale e também em bibliografias.
Referência: https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1702/how_to_manage_whs_risks.pdf

## Slide 3
Para eliminar ou reduzir o risco, devemos implementar medidas que sejam realmente controles.
Um dos problemas de qualidade nas ARTs é a inserção de “recomendações” que não são controles.
Mas como saber se o que estou inserindo na ART é um controle?
Basicamente, podemos fazer 3 perguntas*.
O que é um controle?
É um ato humano, objeto ou sistema?
Tem potencial para prevenir ou mitigar um evento indesejado?
Mensurável, observável e auditável?
SIM
SIM
SIM
É UM CONTROLE
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO É UM CONTROLE
Fonte: M. Hassall, J. Joy, C. Doran and M. Punch, Selection and Optimisation of Risk Controls. ACARP report no C23007, 2015. Disponível em: www.acarp.com.au/reports.aspx.
Notes: Fonte: Fonte: M. Hassall, J. Joy, C. Doran and M. Punch, Selection and Optimisation of Risk Controls. ACARP report no C23007, 2015. Disponível em: www.acarp.com.au/reports.aspx.
Para mais informações sobre controles e controles críticos, leia: https://www.icmm.com/website/publications/pt/pt-ccm-implementation-guide.pdf

## Slide 4
Exemplo 1:
Imagine que um elaborador de uma ART escreva “tomar cuidado” como controle em um determinado passo para a situação de risco “atingido por material (carga suspensa)”.
Essa recomendação é um controle?
É um ato humano, objetivo ou sistema? Sim.
Tem potencial para prevenir ou mitigar um evento indesejado? Sim.
Mensurável, observável e passível e auditável? Não.
Não é um controle.
O que é um controle?
É um ato humano, objeto ou sistema?
Tem potencial para prevenir ou mitigar um evento indesejado?
Mensurável, observável e auditável?
SIM
SIM
SIM
É UM CONTROLE
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO É UM CONTROLE
Notes: Nesse caso a recomendação não é um controle, pois não é observável, mensurável ou auditável.
Apesar de tomar cuidado ser um ato humano, não é possível observar se o empregado de fato está tomando cuidado. Portanto, essa é uma recomendação genérica.

## Slide 5
Exemplo 2:
Imagine que um elaborador de uma ART escreva “não encostar na carga suspensa” como controle em um determinado passo, para a situação de risco “atingido por material (carga suspensa)”.
Essa recomendação é um controle?
É um ato humano, objetivo ou sistema? Sim.
Tem potencial para prevenir ou mitigar um evento indesejado? Sim.
Mensurável, observável e passível e auditável? Sim.
É um controle.
O que é um controle?
É um ato humano, objeto ou sistema?
Tem potencial para prevenir ou mitigar um evento indesejado?
Mensurável, observável e auditável?
SIM
SIM
SIM
É UM CONTROLE
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO É UM CONTROLE
Notes: Nesse caso a recomendação é um controle, pois é observável, mensurável ou auditável, além de ser um ato humano e ter potencial para prevenir ou mitigar um evento indesejado.
Nesse caso, é possível verificar se o empregado encostou ou não na carga suspensa. Além disso, essa orientação pode ser auditada no treinamento e no procedimento de RAC 05, por exemplo.

## Slide 6
Exemplo 3:
Imagine que um elaborador de uma ART escreva “sensor de sobrecarga” como controle em um determinado passo, para a situação de risco “atingido por material (carga suspensa)”.
Essa recomendação é um controle?
É um ato humano, objetivo ou sistema? Sim.
Tem potencial para prevenir ou mitigar um evento indesejado? Sim.
Mensurável, observável e passível e auditável? Sim.
É um controle.
O que é um controle?
É um ato humano, objeto ou sistema?
Tem potencial para prevenir ou mitigar um evento indesejado?
Mensurável, observável e auditável?
SIM
SIM
SIM
É UM CONTROLE
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO É UM CONTROLE
Notes: Nesse caso a recomendação é um controle, pois é observável, mensurável ou auditável, além de ser um ato humano e ter potencial para prevenir ou mitigar um evento indesejado.
Nesse caso, é possível verificar se o sensor de sobrecarga está instalado.

## Slide 7
Hierarquia de Controles
Eliminação
Substituição
Engenharia
Administrativo
EPI
Mais eficiente
Menos eficiente
Notes: OSHA estabele uma hierarquia para os controles, sendo que eficiência dessa hierarquia é maior, de baixo para a cima.
Importante: no processo de ART, para definição da probabilidade, dividimos os controles em: Engenharia, administrativo e EPI. Essa divisão é feita pois caso o controle de eliminação tenha sido implementado, a linha da ART para aquela situação de risco deixa de existir.
Exemplo: aplicado drone para eliminar trabalho em altura. Logo, a situação de risco “queda de diferença de nível” deixa de existir.
Caso o controle de substituição tenha sido implementado, deve-se criar uma nova linha, com outra situação de risco, e fazer uma nova análise para aquela linha.
Exemplo: adquirido

## Slide 8
Exemplo de controles
Engenharia
A seguir, alguns exemplos* de controles de engenharia e adminstrativos associados a alguns RACs
* Os controles descritos a seguir são apenas exemplos. Assim, essa lista não tem como objetivo mencionar todos os controles existentes nos padrões da Vale ou até mesmo eventuais controles aplicados pelas áreas. No próprio PNR 000069 – Requisitos de Atividades críticas podem ser encontrados vários outros controles aplicáveis.

## Slide 9
Controles de Engenharia
1
Incluem:
  Isolamento do perigo com cabines fechadas, intertravamento, proteção de máquinas, escudos de proteção;
  Projetar instalações, equipamentos, ou processos para controlar o risco;
  Dentre outros.

## Slide 10
Exemplos de controles - RAC 01
Controles do
requisito 1.6
Situação de risco: Queda de pessoa de nível diferente durante trabalho em PTA
Causas:
  Inclinação inadequada, que pode gerar tombamento da PTA;
  Movimento involuntário da PTA;
  Pane ou falha no equipamento durante trabalho em altura;
  Presença de ventos fortes;
Controles de engenharia aplicáveis:
  Sistema estabilizador com indicador de inclinação; sistema de nivelamento do cesto;
  Sistema de travamento de rodas;
  Sistema de emergência que permita a movimentação dos braços e rotação da torre em caso de pane; Dispositivo de parada de emergência;
  Anemômetro;
Situação de risco: Batida contra - Estrutura e equipamentos (trabalho em PTA)
Causas:
  Trabalho realizado próximo a pessoas ou equipamentos, podendo causar colisão;
  Movimentação indevida em direção a estrutura superior à PTA;
  Controles de engenharia aplicáveis:
  Sinalização sonora visual durante a movimentação vertical do equipamento;
  Estrutura física, eletrônico ou sensor de proximidade que impeça o impacto da parte superior do equipamento contra outra estrutura superior;

## Slide 11
Exemplos de Controles- RAC 05
Situação de risco: Atingido por projeção de materiais e peças (carga suspensa atingindo pessoa) - Operação de ponte rolante
Causas:
  Ângulo inadequado do cabo, podendo causar balanço indevido
  Sobrecarga do equipamento (carga acima do limite);
  Movimentação indevida do equipamento;
  Cabo frouxo no tambor de enrolamento;
  Falta de sinalização/aviso;
  Colisão entre equipamentos;
Controles de engenharia aplicáveis:
  Inclinômetro que impeça o içamento de carga com angulação indevida do cabo;
  Sensor de sobrecarga;
  Sensor de fim de curso;
  Sensor de cabo frouxo;
  Alarme sonoro de movimentação; botoeira de emergência
  Sensor anticolisão;
Situação de risco: Atingido por projeção de materiais e peças (carga suspensa atingindo pessoa) - Operação de munk
Causas:
  Carga acima do limite (sobrecarga do equipamento);
  Proximidade homem/carga;
  Carga sem fixação adequada;
  Equipamento desnivelado;
  Pane no equipamento ou movimentação indevida;
Controles de engenharia aplicáveis:
  Sensor de sobrecarga;
  Isolamento de área; Joystick para movimentação;
  Trava de segurança;
  Patolas com aberturas completas; dispositivo que garanta nivelamento das patolas;
  Botoeira de emergência;
Controles dos requisitos 5.6 e 5.7

## Slide 12
Exemplos de Controles- RAC 06
Situação de risco: sufocamento por ausência de oxigênio
Causas:
  Acesso indevido ao espaço confinado;
  Falha na detecção de atmosfera respirável;
  Ausência de oxigênio;
Controles de engenharia aplicáveis:
  Bloqueios físicos e controles de acesso; drones, câmeras e outros dispositivos) que elimine a exposição dos trabalhadores em espaços confinados;
  Medidores multigases, oxi explosimetros e todos os demais que demandam de calibração devem ser devidamente calibrados e testados (bump test) antes da medição;
  Sistema de exaustão com alarme; sistema de suprimento de ar; equipamentos de resposta à emergência;
Controles do
requisito 6.6

## Slide 13
Exemplos de Controles- RAC 07
Situação de risco: Contato com - Partes móveis ou rotativas de Estruturas, Máquinas ou equipamentos
Causas:
  Presença de pessoas em áreas perigosas;
  Proximidade entre o trabalhador e ponto de perigo da máquina;
  Funcionamento indevido da máquina enquanto o trabalhador estiver próximo;
  Partida inesperada da máquina ou equipamento;
Controles de engenharia aplicáveis:
  Dispositivos que detectem pessoas em áreas perigpsas;
  Proteções fixas ou grade perimetral; dispositivos automáticos de proteção; chave de transferência; múltiplos resets;
  Intertravamento, com comando de parada da máquina quando a porta for aberta;
  Prevenção de partida inesperada em caso de pessoas na área de perigo; parada de emergência; sistema de alerta de partida;
Controles do
requisito 7.6

## Slide 14
Exemplos de Controles- RAC 09
Situação de risco: Explosão
Causas:
  Presença indevida de pessoas na área de explosão;
  Operador próximo ao raio de detonação/
  Retorno ao local antes das verificações de risco;
Controles de engenharia aplicáveis:
  Sistema de georeferenciamento (exemplos: GPS, mapas) para realização do cerco destas áreas;
  Sistema de alarme visual
  Espoleta eletrônica que permita detonação a distância
Controles dos requisitos 9.7

## Slide 15
Exemplos de Controles- RAC 10
Situação de risco: Contato com superfície energizada em trabalhos de manutenção
Causas:
  Energia não identificada;
  Dissipação indevida de energia;
  Ausência ou falha da integridade de proteções das partes energizadas;
  Falta ou deficiência em sistemas, dispositivos ou identificação de proteção elétrica;
Controles de engenharia aplicáveis:
  Identificação de energia incidente;
  Sistema de aterramento; Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica; Dispositivo de corrente residual;
  Proteção adequada que impeça o contato acidental com partes energizadas;
  Sistemas de Proteção de Instalações Elétricas conforme requisitos do PNR-000080;
Controles do
requisito 10.6

## Slide 16
Exemplo de controles
Administrativos
A seguir, alguns exemplos* de controles administrativos associados aos principais RACs
* Os controles descritos a seguir são apenas exemplos para fins de aprendizado. Assim, essa lista não tem como objetivo mencionar todos os controles existentes nos padrões da Vale ou até mesmo eventuais controles aplicados pelas áreas. No próprio PNR 000069 – Requisitos de Atividades críticas podem ser encontrados vários outros controles aplicáveis.

## Slide 17
2
Controles Administrativos
Incluem:
  Procedimentos operacionais escritos, permissões de trabalho e práticas de trabalho segura.
  Alarmes, sinais, avisos e treinamentos.
  Dentre outros.
Notes: A situação de risco no processo de ART é o próprio evento indesejado, a ocorrência que se deseja prevenir a partir da implementação dos controles.
Na Vale, as situações de risco são padronizadas. Ou seja: existe uma lista pré definidas que, no momento do preenchimento de uma ART, deve ser selecionada.
A situação de risco é associada a um passo da tarefa. A pergunta que deve ser feita nessa etapa do método é: “nesse passo da tarefa, o que pode dar errado?”
Por essa pergunta, percebe-se que várias situações de riscos podem estar associadas a um mesmo passo!
Do mesmo modo, uma situação de risco pode se repetir em vários passos. Porém...
Obs: existem situações de riscos que podem ser gerais, quando:
Existem durante toda ou quase toda a execução da tarefa. Exemplo: vamos imaginar uma tarefa onde exista trabalho em altura. O a situação de risco “queda por diferença de nível” existirá durante toda a tarefa.
Chamamos essa situação de risco de “situação de risco padrão”. Nesses casos, para simplificar o método, basta definir os elementos dessa situação de risco apenas uma vez, no início da ART, sem a necessidade de se repetir em cada passo!
Explicar que as situações de riscos são padronizadas, mas podem ser detalhadas no campo “causa”.
Exemplo: caso a situação de risco seja queda da carga durante içamento, é necessário selecionar a situação de risco “Atingido por projeção de materiais e peças”.
A padronização da situações de riscos ocorre não somente para ART, mas também para outros métodos de análise de risco, como APR.

## Slide 18
Exemplos de Controles- RAC 01
Controles dos
Requisitos 1.6, 1.7 e 1.8
Situação de risco: Queda de pessoa de nível diferente durante trabalho em PTA
Causas:
  Ausência de fixação;
  Falha na operação do equipamento;
  Equipamento avariado/danificado;
Controles administrativos aplicáveis:
  Para sair ou entrar do cesto da PTA, quando este estiver elevado, o trabalhador deverá estar com o elemento de ligação fixado em estrutura de ancoragem projetada e suportado por uma análise de risco da tarefa.
  Treinamento para operação de PTA; treinamento em RAC 01; treinamento no procedimento local de trabalho em altura.
  Inspeções pré uso e periódica.

## Slide 19
Exemplos de Controles- RAC 04
Controles dos requisitos: 4.7, 4.5 e 4.6
Situação de risco: Contato com superfície energizada devido a exposição à energia perigosa pela aplicação inadequada ou inexistente do bloqueio.
Causas:
  Trabalho iniciado sem a realização de todas as etapas de bloqueio ou a realização do bloqueio no ponto errado;
  Ausência ou mal funcionamento dos dispositivos de bloqueio, o que pode gerar a energização do equipamento.
Controles administrativos aplicáveis:
  Identificação que permita o uso de dispositivos de bloqueio;
  Matriz de bloqueio que contemple, no mínimo, a identificação das fontes de energia e os pontos de bloqueio associados a cada máquina, equipamento, sistema ou instalação;
  Procedimentos locais que incluam no mínimo os passos específicos para execução do bloqueio de energias perigosas do equipamento.
Situação de risco: Contato com superfície energizada devido à exposição à energia perigosa pelo teste de verificação de efetividade do bloqueio (energia zero) inadequado ou inexistente.
Causas:
  Trabalho iniciado sem a realização do teste verificação da efetividade do bloqueio, o que pode causar a exposição a energias perigosas;
  Liberação de energia devido à reacumulação da energia durante a realização da atividade.
Controles administrativos aplicáveis:
  Teste de verificação de efetividade do bloqueio (energia zero) realizado antes do início da realização do serviço conforme estabelecido em procedimento local;
  Devem ser adotadas medidas adicionais de controle para os equipamentos que possam reacumular energia durante a realização da atividade.

## Slide 20
Exemplos de Controles- RAC 05
Situação de risco: Atingido por projeção de materiais e peças
Causas:
  Falha no planejamento;
  Sobrecarga durante içamento;
  Carga má fixada;
  Má operação do equipamento;
  Equipamento ou acessórios avariados;
  Proximidade indevida homem/carga;
  Carga solta;
Controles administrativos aplicáveis:
  Plano de Rigging;
  Indicação de capacidade de carga nos equipamentos; Tabela de carga;
  Treinamento e orientação sobre amarração de carga;
  Treinamento dos operadores na operação dos equipamentos; Treinamento no procedimento de RAC 05 – Içamento de cargas;
  Inspeções pré uso e periódicas;
  Orientações sobre a proibição do posicionamento e toque em carga suspensa; sinaleiro; frequência exclusiva de rádio
  Orientações e capacitação sobre amarração de carga;
Controles dos requisitos 5.6, 5.7 e 5.8

## Slide 21
Exemplos de Controles- RAC 06
Situação de risco: Sufocamento por ausência de oxigênio
Causas:
  Falha nos equipamentos de monitoramento e resgate;
Controles administrativos aplicáveis:
  Implementação de planos de inspeção e manutenção periódicos (conforme especificações dos fabricantes ou das áreas de manutenção da VALE) a fim de se preservar a confiabilidade e vida útil dos equipamentos de monitoramento atmosférico, e resgate em espaço confinado, bem como dos equipamentos de proteção individual específicos (Ex.: equipamento de ar mandado) e coletiva;
  Procedimento de preparação de espaço confinado específico e elaborado em um formato tipo check list;
Controles do
requisito 6.6
Situação de risco: Prensamento (em razão da operação do equipamento)
Causas:
  Falha na aplicação do bloqueio de energia perigosa durante entrada em espaços confinados;
Controles administrativos aplicáveis:
  Método de bloqueio do equipamento, onde será efetuada a entrada em espaço confinado;

## Slide 22
Exemplos de Controles- RAC 09
Situação de risco: Explosão
Causas:
;
  Armazenamento inadequado de explosivos;
  Falha na operação dos equipamentos pelos blasters;
Controles administrativos aplicáveis:
  Cumprimento das regras de de armazenamento e manuseio de cada produto contidas nas respectivas FISPQs;
  Treinamento para os especialistas em fabricação, manuseio e detonação de explosivos (exemplo: Blaster);
Controles dos requisitos 9.6,9.7 e 9.8

## Slide 23
Exemplo de controles
EPIs
A seguir, alguns exemplos* de controles do tipo EPI
* Os controles descritos a seguir são apenas exemplos para fins de aprendizado. Assim, essa lista não tem como objetivo mencionar todos os controles existentes nos padrões da Vale ou até mesmo eventuais controles aplicados pelas áreas. No próprio PNR 000069 – Requisitos de Atividades críticas podem ser encontrados vários outros controles aplicáveis.

## Slide 24
Controles de EPI
3
Incluem:
Proteções adicionais, quando as práticas de trabalho seguro não fornecem proteções adicionais suficientes.
Proteções, quando os controles de engenharia não são viáveis.
Notes: Atenção: via de regra, somente devem fazer parte dos passos aquelas etapas que realmente compõem a tarefa.

## Slide 25
Exemplos de Controles
Óculos de proteção, responsável pela proteção dos olhos contra poeira, projeção de materiais, dentre outros.
Macacão para arco elétrico, protege a integridade dos trabalhadores que são expostos a situações de risco térmico ocasionados por arco elétrico, fogo repentino ou respingo de metais e solda.
Colete sinalizador, auxilia o trabalho em locais onde há precariedade luminosa, alertando sobre o posicionamento do trabalhador.
Capacete com protetor auricular, protege a cabeça de objetos que podem cair durante a atividade de içamento, além de contar com a proteção contra os ruídos provenientes do local de trabalho.
Luvas de proteção, ajudam a proteger as mãos dos funcionários evitando acidentes causados por quedas de objetos ou manuseios de maquinários para a movimentação de cargas.
Respirador, funciona como um filtro que protege contra a inalação de agentes contaminantes que podem existir durante a atividade em espaço confinado.
Botinas de proteção, protegem contra perfurações, queda de objetos, choques elétricos, mordidas de animais e todo tipo de perigo.